Phụ lục 02

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ QUỐC LỘ 14H ĐẾN ĐƯỜNG VÀO KHO ĐẠN CK55

Hạng mục: nền, mặt đường bằng BTXM, L=1,2km, mặt cắt 11,5m

(Kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày   /   /2021 của HĐND huyện Nông Sơn)

1. Tên dự án: Nâng cấp tuyến đường giao thông từ quốc lộ 14H đến đường vào kho đạn CK55.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3.Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, khai thác du lịch địa phương, nông lâm sản; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, góp phần củng cố, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các dự án dân sinh, kinh tế khác. Chống ngập cục bộ trong khu vực khi có mưa lớn. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hoá - du lịch, nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Nông Sơn

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Nông Sơn.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 14.900 triệu đồng.

Phân kỳ đầu tư như sau:

- Năm 2022: 4.500 triệu đồng

- Năm 2023: 5.500 triệu đồng

- Năm 2024: 4.900 triệu đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV.

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2022.

11. Qui mô đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông từ quốc lộ 14H đến đường vào kho đạn CK55 với tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng L=920m theo theo tiêu chuẩn “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế” TCXDVN 104:2007 với các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

- Tốc độ thiết kế: 30 Km/h.

- Bán kính đường cong nằm: 50m.

- Bề rộng nền đường Bmặt  = 11,5m.

- Kết cấu mặt đường (dự kiến): Mặt đường cấp cao chủ yếu A1; Mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc  >= 100 MPa với kết cấu các lớp từ trên xuống như sau:

+ Bê tông nhựa chặt BTNC12.5 dày 7cm.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 35cm.

+ Cấp phối đồi K98 dày 30cm.

+ Nền đất đầm chặt K95.

Riêng đoạn ngập lũ thường xuyên được thiết kế kết cấu mặt đường như sau:

+ Bê tông xi măng dày 22cm.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm.

+ Cấp phối đồi K98 dày 30cm.

+ Nền đất đầm chặt K95.

- Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc đường; bó vỉa, vỉa hè; hệ thống điện chiếu sáng.

- Nút giao thông: Nút giao thông trên tuyến được thiết kế theo kiểu nút giao thông đơn giản có kết cấu như kết cấu tuyến, vuốt nối các nút giao dân sinh.

- Hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ: Hệ thống biển báo hiệu trên tuyến, các vị trí nút giao, tuyến giao với các đường ngang và các đường dân sinh thiết kế theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.