Phụ lục 04

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  NƯỚC SINH HOẠT THÔN KHÁNH BÌNH

Hạng mục: Giếng khoan, bể chứa, đường ống

(Kèm theo Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày   /   /2021 của HĐND huyện Nông Sơn)

1. Tên dự án: Nước sinh hoạt thôn Khánh Bình.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Mục tiêu đầu tư: Cung cấp nước sinh hoạt cho 30 hộ dân thôn Khánh Bình, tạo điều kiện cuộc sống ổn định lâu dài của nhân dân trong thôn. Cải thiện môi trường sống, ngăn ngừa bệnh tật do nguồn nước gây ra. Quản lý và sử dụng tài nguyên nước bền vững và bảo vệ tính đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Nông Sơn

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Nông Sơn.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 680 triệu đồng.

Phân kỳ đầu tư như sau:

- Năm 2022: 300 triệu đồng

- Năm 2023: 380 triệu đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

9. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2022.

11. Qui mô đầu tư:

- Công trình đầu mối: Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan 100m, đường kính lỗ khoan <200mm.  Lắp đặt máy bơm nước đặt chìm bằng máy bơm hỏa tiễn 2HP. Lắp đặt dây dẫn diện 2 ruột, cầu dao 3 cực 1 chiều.

- Bể chứa: Xây dựng mới 01 bể chứa dung tích 18 m3.

- Tuyến ống: Tuyến ống chính từ bể về các hộ dân: Tổng chiều dài L= 1400m, ống HDPE D63 dày 4.5mm đi dọc hai bên đường ĐH; Tuyến Ống từ bể xuống đường ĐH sử dụng ống HDPE D90 dày 5.7mm dài 150m.

- Công trình trên tuyến: 2 hố van xả khí; 3 hố van xả cặn.